## Slide 1
Ю.Л.Ребецкий, Москва, ИФЗ РАН, reb@ifz.ru
Возможность практического выявления приближения состояния кусковато-блочной среды к точке бифуркации из данных об эволюции сейсмогенной структуры и напряженного состояния

## Slide 2
СВ Гольдин продолжал взгляды на прогноз землетрясений ГА Гамбурцева – два выдающихся геофизика.
Геомеханика, дилатансия, идеи Садовского, переупаковка.
Напряжения в природных массивах, интерес к тектонофизке.
Сергей Васильевич Гольдин и вопросы теории землетрясений
ГА Гамбурцев
Ашхабад 1948г
СВ Гольдин
Алтай 2003

## Slide 3
В процессе пластического деформирования преобразование упругих деформаций в остаточные осуществляются, как за счет сдвигов по уже существующим трещинам, так и вдоль вновь образующихся;
n
t
a
s
t - вектор касательных напряжений
s - вектор подвижки
Смещение вдоль поверхности трещины не влияет на кинематику трещин этого же масштаба;
Направление смещения вдоль поверхности скола стремится совпасть с направлением касательного напряжения, отвечающего тензору напряжений, действовавшем в массиве до возникновения разрыва [Wallace, 1951, Bott, 1959].
Положения численных методов инверсии

## Slide 4
Численные методы нахождения максимума
целевой функции
Минимум суммы углов между вектором касательных напряжений и вектором скольжения
Максимум суммы скалярных произведений вектора касательных напряжений и единичного вектора скольжения
Методы Ж.Анжелье, Е.Кари, С.Л.Юнги, Дж. Гефарда, А.Майкла, З.Рэчез и др.
С.Л.Юнга
З.Рэчез
Р.Ляль
Ж.Анжелье
Вариационная задача по определению параметров эллипсоида напряжений на основе максимума целевой функции F отвечает гипотезе Уэллеса и Ботта, приложенной к множеству трещин со смещениями, и предполагает стремление к близости направлений смещений и касательных напряжений.
Реконструкция напряжений на основе сейсмологических индикаторов разрывных смещений требует знания о реализованной плоскости очага (одной из двух нодальных плоскостей МОЗ). Считается, что очагу отвечает нодальная плоскость с большим значением касательного напряжения.
1
max
max

## Slide 5
Максимум суммы скалярных произведений векторов скольжения и касательных напряжений [Мухамедиев, 1991]
Энергетический подход в обратной задаче тектонофизики
В работе [Мухамедиев, 1991], а также в алгоритмах кинематического [Гущенко, Ребецкий и др., 1991, 1994; Goushtenko, Rebetsky, et al., 1993] и катакластического [Ребецкий, 1994, 2007; Rebetsky, 1995; Rebetsky, Polets, 2017] методов предлагалось оптимизационную функцию организовать подобно диссипативной функции в теории пластичности.
Максимум суммы скалярных произведений векторов приращений деформации сдвига и касательных напряжений [Rebetsky, 1995]
Максимум пластической диссипации
, )
max
Далее считалось, что и вслед за работами [Штейнберг, 1983; Wells, Coppersmith, 1994; Юнга, 1990] полагалось, что усредненные деформации сдвига вдоль плоскости разрыва характеризуются напряженным состоянием и свойствами квазиоднородного объема, для которого выполняется реконструкция напряжений и поэтому: =const.

## Slide 6
О возможных ошибках
метода максимума целевых функций
Сопряженная пара сколов
Одна система сколов
Предел
прочности по
Кулон-Мору
Предел
прочности
По Кулону
-Треска
Tmax
Tmax
В случае наличия одной системы сколов ошибка определения осей главных напряжений может составить 15-20 град.
Для сопряженной системы сколов ошибка определения осей главных напряжений зависит от соотношения числа трещин в сопряженной паре
Вывод: используемые целевые функции отвечают теории прочности максимальных касательных напряжений
Камчатка
Зоны субдукции
Целевые функции (i =1, 2, 3, 4) стремятся выбрать такой тензор напряжений, который обеспечивает наибольший из возможных уровень касательных напряжений вдоль направления зарегистрированного смещения при отсутствии ограничений на ориентацию осей главных напряжений.

## Slide 7: Новая целевая функция - максимальный принцип в решении главной обратной задачи тектонофизики
e
Трещиноватый породный массив

## Slide 8
Расчет целевых функций как максимум диссипации подобен используемому в геомеханике - теории псевдопластичности. Он определяет: снимаемые упругие деформации малыми по величине, которые переходят в необратимые - пластические (упругая энергия переходит в тепло).
На самом деле процессу хрупкого разрушения пород в обратной задаче тектонофизики лучше всего отвечают представления, развиваемые в сейсмологии [Костров, 1978; Аки, Ричардс, 1983]. Т.е. речь идет о деформациях кусковато-блочного [Садовский, Кочарян, Родионов, 1987] идеально упругого массива с трением на контакта - разрывах, для которого:
Кора – кусковато-блочная упругая диссипативная система
снимаемые деформации в окрестности очага землетрясений большие, приводящие значимому падению касательных напряжений;
сама энергия снимаемых упругих деформаций и ее соотношение с другими компонентами сейсмичес-кого процесса, идущими на преодоление сил трения, на увеличение поверхности разрыва и выделяющейся в сейсмических волнах должны зависеть от напряженного состояния.
Садовский, Кочарян, Родионов, 1987

## Slide 9
разрывы мегаскопического масштаба (десятки метров – километры)
коэффициенты статического и кинематического трения
Согласно принципа наименьшего действия Гамильтона для консервативных систем (идеально-упругое кусковато-блочное тело) стационарность процесса деформирования обеспечивается при:
Согласно теореме Пригожина для неравновесной диссипативной системы стационарность процесса достигается при:
Максимальный принцип
коровых сейсмотектонических процессов
Максимум сейсмического излучения
Диаграмма Мора
.
=
max
min
.

## Slide 10
Максимальный принцип
для решения обратной задачи тектонофизики
=
=
[Осокина, 1987]
=

## Slide 11
Пример сравнения результатов расчетов напряжений
Расчеты в конкретных регионах по двум типа оптимизационной функции показывают небольшую разницу в результатах ориентации для общего множества осей главных напряжений (роза-диаграммы).
В конкретных точках расчета разница в ориентации главных осей достигает: более 45 градусов - 0.7%.
0-5 град – 43%, 5-20 град – 50%, более 20 – 7%
Главные оси напряжений для коры Алтая
Максимум
пластической
диссипации
Максимум
сейсмического
излучения
Алтай-Западные Саяны
Алтай
Разница углов осей наибольшего гор. сжатия

## Slide 12
Диаграмма Мора
энергия, снимаемая в очаге
Соотношение сейсм.из. и тепл. диссипации
Определяющие энергетические параметры
напряженных состояний в коре для Центрального Тянь-Шаня

## Slide 13
().
d
Переход от нормированных энергетических характеристик
к абсолютным их значениям
.
Расчет энергии упругой разгрузки
и работы сил трения в очаге
/3
Оценка упругих параметров геосреды
0<<22
Переход к
магнитудам
Нормированные
Удельные
Абсолютные

## Slide 14
Накопление
Приращение
Прогностическое использование полученных энергетических параметров сейсмотектонического процесса Центрального Тянь-Шаня
Энергия сейсмического излучения землетрясений для коры Тянь-Шаня как правило превышает работу, затрачиваемую на преодоление сил трения в очаге иногда кратно.
Отклонения от этого правила начали наблюдаться после 2010 г.
После 2010 г наблюдается снижения сброса упругой энергии,
что совпадает с резким снижением числа сейсмических событий для землетрясений со взбросовой компонентой
Дж
Дж
Число событий
взбросы
сдвиги
сбросы
Суусамырское
M=6.7
M=7.5
?
8 землетрясений
С 1885 по 1950 г
С М=7.0-8.3
График Беньеффа

## Slide 15
Last by date stress state for each point of calculation
H=0-10 км
Zoning of the regional faults of the Western and Central Tienshan according to the level of Сoulomb stresses
Ferhagan valley
Talaso-Ferhagan fault
Tashkent
low
middel
high
very high
negative
Coulomb’s stresses

## Slide 16
Выводы
Показано, что решение обратной задачи тектонофизики по определению напряжений для совокупности МОЗ отвечает целевая функция, доставляющая максимум сейсмического излучения.
Целевую функцию следует рассматривать как максимальный принцип определяющий устойчивую стадию деформирования диссипативной системы в виде кусочно-блочной идеально упругой среды с трениям по границам блоков - разломам.
Разработан алгоритм и впервые по результатам реконструкции напряжений оценены два важнейших энергетических параметра землетрясения: работа против сил трения и снимаемая энергии (удельные и абсолютные значения).
Разработанный алгоритм расчета напряжений на основе новой целевой функции позволяет более корректно выполнять паспортизацию разломов по напряженному состоянию и прочности, выявляя опасные участки подготовки сильных землетрясений.
Показана эффективность результатов реконструкции напряжений для целевой функции нового вида и на примере Алтая и Западного Тянь-Шаня выполнено районирование разломов по уровню кулоновых напряжений – выделено три крупных сегмента разломов предкритического состояния, где возможно формирование сильных землетрясений с магнитудами М>6.5-7.0

## Slide 17
Спасибо за внимание!
Кратер вулкана Головнина, Ю.Курилы