## Slide 1
Загретдинов Р.В.
Казанский федеральный университет
«Триггерные эффекты в геосистемах»
18-22 мая 2026, Коломна
Оценка предвестников Камчатского землетрясения 29 июля 2025 года по результатам обработки ГНСС измерений

## Slide 2
Загретдинов Ренат, доцент кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета
Бахтиаров Вилорий, инженер НПК ГЕОПОЛИГОН КФУ, в прошлом исследователь Камчатского отделения Геофизического центра Российской академии наук
Загретдинов Айдар, директор МИП ООО «НПК ГЕОПОЛИГОН КФУ», ассистент кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета
Авторы
Notes: Разрешите представить нашу команду, которая включает и одного из создателей системы геодезических наблюдений на Камчатке Вилория Бахтиарова
А сегодня он является разработчиком системы ежесуточной обработки ГНСС измерений поступающих, в архив нашего университета

## Slide 3
ГНСС станции с «точными» значениями скоростей
Объем собранных данных - файлы RINEX | 3.6 Тбт
Станций в каталоге | 1986 ст
Обрабатываются в 2026 г. | 1236 ст
Отключены в 2025 г. | 22 ст
ftp://178.213.241.23
Bernese GNSS Software
Notes: Наш проект начинался 15 лет назад с обработки 20 ГНСС станций на Юго-востоке Татарстана на месторождениях УВС ПАО Татнефть.
Сегодня мы ежесуточно обрабатываем измерения с более тысячи станций используя Bernese GNSS software астрономического института Берн.
Основные поставщики этих измерений крупные частные компании, продвигающие ГНСС технологий в РФ (ПРИН, ГСИ, Смартнет).
Основной результат – точные глобальные координаты и скорости пунктов позволяющие нам изучать региональную геодинамику преимущественно европейской части РФ.
Измерения и временные ряды находятся в открытом доступе на нашем FTP сервере.
После прошлогоднего сверхмощного землетрясения на Камчатке мы решили посмотреть на наши временные ряды станций на Дальнем востоке страны

## Slide 4
ГНСС станции ФАГС, ФСГС, KAMNET
в Дальневосточном регионе РФ
15 ФСГС станций
7 ФАГС станций
9 KAMNET станций
SVK1/SVK2
ITRP
KLCH
Notes: Плотность ГНСС станций здесь, конечно, существенно ниже, чем на западе РФ но в последние годы их количество существенно выросло,
Особенно следует отметить расширение на ДВ сети пунктов ФАГС, оснащенных самыми передовыми ГНСС приемниками.
Специализированная мониторинговая сеть KAMNET также непрерывно собирает и обрабатывает ГНСС измерения, но в открытом доступе, к сожалению, их нет.

## Slide 5
ГНСС станции ФАГС SVK1 и SVK2 в Северо-Курильске
(о. Парамушир, Сахалинская обл.)
Название: SVK1
Тип: LEICA GR50
Дата установки: 23.12.2022
Антенна: LEIAR20
Название: SVK2
Тип: JAVAD OMEGA3
Дата установки: 22.12.2022
Антенна: JAVRINGANT_G5T
Notes: На данном слайде представлен общий вид пунктов ФАГС SVK1 и SVK2, расположенных в Северо-Курильске.
Эти два пункта были заложены рядом для обеспечения дублирования получения данных с труднодоступных территорий.
Аналогичные парные пункты были заложены ППК Роскадастр на Северной Земле, на Чукотке и в ряде других мест.
В нашем случае, ГНСС приемники и антенны были разных производителей, это позволило оценить влияние внутренних ошибок аппаратуры на точность позиционирования.
.

## Slide 6
Плановые и высотные смещения ГНСС станции ФСГС 41PT
(Петропавловск-Камчатский) с июля 2025. 122 км от эпицентра
-10 d
+50 d
+45 d
Bernese GNSS Software
Notes: Пункты ФСГС, как правило, имеют существенно более простые конструкции закрепления антенн, но это все же позволяет получить достаточно качественные временные ряды изменений координат, как видно на примере пункта 41РТ в Петропавловск-Камчатском.
Здесь хорошо видно влияние на положение пункта форшока за 10 дней до основного толчка и последовавших после него автошоков через 45 и 50 дней.

## Slide 7
Accepted for publication in special issue RJES vol. 26 № 2
Плановые и высотные смещения 25 ГНСС станций в
Дальневосточном регионе с 28 июля по 1 августа 2025 г.
Name | sN, m | sE, m | sH, m | sHz, m | Az, deg
41KL | -0.014 | 0.004 | -0.003 | 0.015 | 66
41PT | -0.537 | 0.373 | -0.076 | 0.654 | 146
65GK | -0.003 | 0.032 | -0.004 | 0.033 | 78
65UG | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.012 | 93
ELIZ | -0.463 | 0.314 | -0.039 | 0.559 | 151
ITRP | 0.002 | 0.005 | -0.002 | 0.005 | 40
KLCH | -0.015 | 0.003 | -0.004 | 0.015 | 45
MAG1 | -0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.025 | 130
MGDN | -0.021 | 0.015 | 0.005 | 0.025 | 147
NGLK | -0.003 | 0.034 | -0.003 | 0.034 | 107
OHAA | -0.009 | 0.033 | 0.005 | 0.034 | 90
ONOR | 0.001 | 0.023 | -0.005 | 0.023 | 67
OXTK | -0.013 | 0.016 | 0.000 | 0.020 | 123
PEMK | -0.514 | 0.345 | -0.065 | 0.619 | 149
PONK | 0.002 | 0.024 | 0.002 | 0.024 | 107
PRVM | 0.003 | 0.026 | -0.004 | 0.026 | 16
RDLN | 0.001 | 0.009 | -0.002 | 0.009 | 85
SAKH | 0.002 | 0.019 | -0.003 | 0.019 | 62
SKCH | -0.417 | 0.325 | -0.028 | 0.528 | 145
STK2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 138
SVK1 | -0.848 | 1.465 | -0.182 | 1.693 | 120
SVK2 | -0.841 | 1.458 | -0.194 | 1.683 | 121
TVMS | -0.001 | 0.024 | 0.000 | 0.024 | 72
USKH | 0.001 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | 69
VZMO | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 109
Notes: На данном слайде показаны плановые и высотные смещения 25 ГНСС станций в Дальневосточном регионе в период с 28 июля по 1 августа 2025 г.
Помимо ПО Bernese нами использовалось и отечественное ПО InnoGNSS, разработанное в Университете Иннополис.
При обработке суточных статических измерений результаты практически совпали.
Следует отметить наличие достаточно большого количества равномерно расположенных ГНСС пунктов на о. Сахалин.

## Slide 8
78 sec
1-секундные планово-высотные кинематические решения для станции VODO в момент землетрясения 29 июля 2025 г.
Canadian Spatial Reference System
Precise Point Positioning
VODO (GPS only)
Азимут: 129°18'20"
В плане: 1.95 м
По высоте: -0.35 м
1.69 m (123 sec)
0.65 m (45 sec)
1.95 m (78 sec)
351 km
167 km
122 km
Notes: Для пунктов 41PT VODO SVK1 нам были предоставлены и секундные измерения позволившие из кинематической обработки оценить время задержки прихода волны поверхностных деформаций с момента землетрясения.
Для получения кинематических решений использовался канадский он-лайн РРР сервис Canadian Spatial Reference System Precise Point Positioning,
также базирующийся на решениях швейцарского центра CODE.
Такой тип решений в настоящее время позволяет достаточно точно оценить ежесекундное поведение пунктов как за несколько часов до землетрясения, так и сразу после него.

## Slide 9: Геодезические предвестники супермощных землетрясений – это реально?
Notes: Прогресс в области ГНСС технологий достигнутый в последние годы, позволяет по новому взглянуть на роль геодезических методов в изучении процессов непосредственно до и после мощных землетрясений.
Разумеется встает вопрос – нельзя ли обнаружить в таких кинематических временных рядах геодезические предвестники непосредственно за несколько часов перед землетрясением

## Slide 10
Фаза, предшествующая крупным землетрясениям
The precursory phase of large earthquakes Quentin Bletery and Jean-Mathieu Nocquet, Science 381, 297–301 (2023)
Do large earthquakes start with a precursory phase of slow slip? Bletery, Q., & Nocquet, J.-M. (2025). Seismica, 3(2).
Начинаются ли крупные землетрясения с предшествующей фазы медленного скольжения?
Медленное скольжение по тектоническим разломам
Остапчук А.А. Успехи физических наук 196 173–181 (2026)
В работе представлен обзор современных представлений о физике медленного скольжения и рассмотрена пространственно-временная взаимосвязь медленного скольжения и обычных землетрясений.
Хотя нынешние возможности приборов не позволяют нам идентифицировать предвестниковое (precursory) скольжение в масштабе отдельных землетрясений, наше наблюдение предполагает, что предвестниковые сигналы существуют, и что точность, необходимая для их мониторинга, не на порядки отличается от наших нынешних возможностей.
Notes: В работах Блетери и Мэтью указывается на один такой возможный предвестник – эффект медленного скольжения, который проявляет себя в ГНСС определениях примерно за два часа до землетрясений с магнитудой более 7.
Они пишут «Хотя нынешние возможности приборов не позволяют нам идентифицировать предвестниковое (precursory) скольжение в масштабе отдельных землетрясений, наше наблюдение предполагает, что предвестниковые сигналы существуют, и что точность, необходимая для их мониторинга, не на порядки отличается от наших нынешних возможностей.»
Эффект медленного скольжения детально описан в недавней работе А.Остапчука в журнале УФН.

## Slide 11
Distribution of the 3026 GPS stations with complete records
in the 2 days preceding the 90 earthquakes
Bletery Q. et. al. (2023) “We investigated the existence of precursory signals in high-rate (5-min) GPS data recorded in the 48 hours preceding moment magnitude (Mw) ≥ 7.0 earthquakes worldwide”
Notes: Блетери и Мэтью пишут «Мы провели глобальный поиск кратковременных предварительных отклонений в данных GPS.
Мы суммировали смещения, измеренные с помощью 3026 высокочастотных временных рядов GPS, спроецированных на направления,
ожидаемые от предвестникового скольжения в гипоцентре, в течение 48 часов до 90 землетрясений (магнитуда момента ≥7).
Наш подход показывает экспоненциальное ускорение проскальзывания в течение примерно 2 часов перед разрывами, что позволяет предположить, что крупные землетрясения начинаются с предшествующей фазы скольжения, которую повышение точности измерений и плотности может более эффективно обнаруживать и, возможно, отслеживать.»
Из прошлогодней статьи видно что вероятно наибольший вес в эти выводы внесло катастрофическое японское землетрясение 2011 года и калифорнийское 2010-го.
Работы подвергались критике в которой полученные французами предикторы оценивались как случайные и имеющие шумовое происхождение.

## Slide 12: Оценка точности кинематического решения сервиса CSRS-PPP для приемников разного типа 1 - GPS, 2 - GPS+GLONASS, 4 - GPS+GLONASS+GALILEO
Notes: Нужно отметить, что использованные Блетери и Мэтью временные ряды пятнадцатилетней давности относились к эпохе «GPS Only»,
Возможно, где то уже использовались приемники GPS+GLONASS.
Как видно из этих рисунков точность современных трех-системных измерений в разы выше точности аппаратуры GPS+GLONASS, не говоря уже о варианте «GPS Only».
Такой значительный прогресс был достигнут канадским сервисом буквально год назад после включения в технологию обработки Galileo PPP-AR для E1/E5a измерений.

## Slide 13: Плановые и высотные решения сервиса CSRS-PPP в зависимости от типов орбит Ultra-rapid, Rapid, Final на примере пункта ITRP 19 апреля 2026
Products | GNSS | Availability | Latency
Ultra-rapid | GPS GLONASS | Hourly | 90 minutes after the hour
Rapid | GPS GLONASS Galileo | Daily | 17-18 hours after the end of the day
Final | GPS GLONASS Galileo | Weekly | 12-15 days after the end of the week
Notes: Существенный прогресс так же достигнут в области оперативности и точности получения «быстрых» орбит, доступных для обработки уже через сутки,
и по точности лишь незначительно уступающих «точным финальным» орбитам, доступным примерно через две недели

## Slide 14: ГНСС оборудование на пунктах SVK1 и SVK2 Кинематические сервисы PPP
R1 - SVK1
Leica GR50
LEIAR20
СЧР Ч1-2010
R2 - SVK2
Javad Omega3
JAVRINGANT_G5T
СЧР Ч1-2010
S1 - Canadian Spatial Reference System –
Precise Point Positioning
Решения - IGS GPS и CODE
S2 – Роскосмос (СДКМ-КФД-В)
Орбиты - ИАЦ КВНО и СВО ЭВИ
Notes: Мы решили проанализировать временные ряды за 29 июля 2025 года, полученные на двух близрасположенных пунктах с помощью двух программных сервисов.
Использование ГНСС приемников разных производителей и сервисов использующих, разные РРР алгоритмы с разными источниками орбит
и поправок часов позволит нам оценить ошибки, связанные с различиями в аппаратуре и программных алгоритмах.

## Slide 15
30 секундная кинематика для SVK1 29 июля 2025
Обработка CSRS-PPP и WebPPP
Notes: Различия в результатах обработки измерений на пункте SVK1 разными РРР сервисами на наш взгляд не велики.
В дальнейшем мы использовали только канадский сервис поскольку он дает несколько более стабильные результаты

## Slide 16
SVK1 – 1 секундная кинематика 29 июля 2025
Смещения по северной и восточной компоненте
плюс/минус две сигмы
Standard Deviation
0.0042
Standard Deviation
0.0047
Notes: На данных графиках видно, что и восточная и северная компоненты пункта SVK1 примерно за два часа до основного толчка испытывают
Отклонения, превышающие две сигмы относительно предыдущего времени текущих суток 29 июля 2025 года

## Slide 17
SVK1 – 1 секундная кинематика 29 июля 2025
SVK2 – 30 секундная кинематика
Смещения по северной и восточной компоненте
SVK1
Leica GR50
SVK2
Javad Omega3
Notes: На этом слайде хорошо различимы четыре области плановых координат пунктов SVK1 (секундные измерения) и SVK2 (30-секундные измерения)
Первая область – черные точки с начала суток до 21:25 UTC
Вторая область – красные точки с 21:25 до 21:43 UTC смещение в среднем на 25 мм в южном направлении
Третья область – синие точки с 21:43 до 22:09 UTC смещение в среднем на 19 мм в западном направлении
Четвертая область – малиновые точки с 21:43 до 23:27 UTC смещение в среднем на 14 мм в северо-восточном направлении
и возврат к исходному состоянию
Для пункта SVK2 картина в целом повторяется хотя на существенно меньшее (в 30 раз) количество точек
Для этого пункта красная область может быть разделена на две меньших размеров
Таким образом, на наш взгляд, гипотеза Блетери и Мэтью о наличии медленного скольжения
перед мощным землетрясением по данным за 29 июля 2025 г. с пунктов SVK1 и SVK2 подтверждается
и наблюдается значимый эффект в плановых координатах, превышающий 3 сигмы приблизительно за два часа до основного толчка.
Эти выводы получены по результатам постобработки ГНСС измерений.
Можно ли детектировать такие изменения координат пунктов в реальном времени?

## Slide 18: Cecere, G., De Martino, P., Riccardi, U. et al. Evaluation of Trimble Centerpoint RTX correction service for real-time GNSS monitoring: a field-based comparison with RTK positioning. Discov Appl Sci 7, 1331 (2025)
Real-time geodetic monitoring is crucial for applications such as earthquake and landslide early warning systems, yet traditional methods often face limitations due to infrastructure dependencies.
Notes: В реальном времени изменения координат можно определять либо методом РТК, либо PPP реального времени.
Метод РТК в частности используется в японской сети GEONET, но там это возможно из-за высокой плотности сети (станции расположены через каждые 20-30 км)
К тому же он дает смещения одного мониторингового пункта относительно другого.
Метод PPP реального времени реализован компанией Тримбл (Centerpoint RTX).
Итальянские исследователи Цецери и др. сравнили оба метода на макете, воспроизводящем малые перемещения и пришли к выводу
Что Trimble Centerpoint RTX не уступает технологии РТК и имеет плановую точность на уровне 1.72 см (95%)

## Slide 19: Глобальная сеть ГНСС станций Trimble (более 100)
В центре обработки – точные орбиты и часы ИСЗ
RTX realtime GPS orbits vs. IGS rapid (RMS ~3 cm)
Notes: Технология Trimble Centerpoint RTX позволяет доставить на ГНСС приемник высокоточные поправки орбит и часов с задержкой всего 10-15 секунд
и не нуждается во втором приемнике.

## Slide 20: KZN2 - пункт сети IGS с 2012-02-24 Пункт KZN2 среди 55 опорных IGS станций ITRF 2020 С 2019-09-24 приемник TRIMBLE ALLOY с функцией RTX
Казанские астрономические
обсерватории являются
объектами списка ЮНЕСКО
KZN2
Notes: Такой приемник с технологией RTX используется у нас в Казани на пункте сети IGS – KZN2.
До прошлого года приемник поставлял качественные измерения в сеть Тримбл и сеть в IGS.

## Slide 21: Сравнение решений Trimble RTX-RT (5 мин.) и CSRS-PPP (30 сек, final) для пункта KZN2 2023/05/19
U | N total | St. Dev. (m) | Min. | Max.
CRS-PPP | 2880 | 0.0100 | -0.0386 | 0.0344
RTX-RT | 287 | 0.0126 | -0.0334 | 0.0406
Hz | N total | St. Dev. (m) | Min. | Max.
E RTX-RT | 287 | 0.0043 | -0.0126 | 0.0105
N RTX-RT | 287 | 0.0050 | -0.0155 | 0.0135
E CRS-PPP | 2880 | 0.0038 | -0.0136 | 0.0126
N CRS-PPP | 2880 | 0.0044 | -0.0152 | 0.0126
Notes: По данным за 2023 год мы оценили точность решений Trimble RTX, получаемых в реальном времени (положения даны через каждые 5 минут)
и сервиса CSRS-PPP (30 сек, final орбиты) и пришли к выводу, что сервис реального времени совсем немного уступает по точности канадскому сервису с постобработкой.
Полученную оценку точности сервиса Trimble RTX мы применили к оценке возможности детектирования эффекта медленного скольжения
для ГНСС пунктов в Северо-Курильске.

## Slide 22
Возможность прогноза по данным RTX-RT (N компонента)
25 min
Notes: Красные горизонтальные линии соответствуют точности Trimble RTX (3 сигма 99.75%).
Красные вертикальные линии отделяют область, где смещение по северной компоненте пункта SVK1 превышало значение 3 сигма (1.6 см).
Эта область по времени охватывала 25 минут с 21:25 до 21:50 UTC.
Таким образом можно сделать вывод, что, если бы 29 июля 2025 года в Северо-Курильске располагался бы приемник типа Trimble Alloy with Centerpoint RTX
и передавал бы ежесекундно свои положения в региональный центр сбора и анализа
то примерно за час до состоявшегося в 23:24:52 UTC сверхмощного землетрясения соответствующие службы могли бы
проанализировать поступающую информацию и сделать предупреждение о высокой вероятности сильного землетрясения в течении ближайшего часа.
Конечно это пока единичный результат который требует тщательной проверки.

## Slide 23
time | mag | depth | place
2025-07-29 T23:24:52.483Z | 8.8 | 35 | 2025 Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake
2021-08-12 T18:35:17.231Z | 8.1 | 22.79 | 2021 South Sandwich Islands Earthquake
2021-07-29 T06:15:49.188Z | 8.2 | 35 | 2021 Chignik, Alaska Earthquake
2021-03-04 T19:28:33.178Z | 8.1 | 28.93 | 2021 Kermadec Islands, New Zealand Earthquake
2019-05-26 T07:41:15.073Z | 8.0 | 122.57 | 78 km NE of Navarro, Peru
2018-08-19 T00:19:40.670Z | 8.2 | 600 | 2018 Fiji Earthquake
2017-09-08 T04:49:19.180Z | 8.2 | 47.39 | 2017 Tehuantepec, Mexico Earthquake
2015-09-16 T22:54:32.860Z | 8.3 | 22.44 | 48 km W of Illapel, Chile
Землетрясения с магнитудой более 8 за последние 10 лет
Notes: Может быть прежде всего следует изучить поведение ГНСС станций в районах землетрясений с магнитудой более 8, происходившими в последние 10 лет.
Скорее всего на этих станциях уже используется достаточно современное ГНСС оборудование с приемом сигналов Галилео.

## Slide 24
709 km
188 km
409 km
MIZU00JPN – 30 секундная кинематика 20 апреля 2026
07:52:59.3 UTC M 7.4 - 100 km ENE of Miyako, Japan
Смещения по северной и восточной компоненте
Notes: Результаты обработки 30 секундных измерений 20 апреля текущего года станции IGS MIZU00JPN,
на наш взгляд, подтверждают наличие эффекта медленного скольжения до момента основного толчка M 7.4 в 07:52:59.3 UTC

## Slide 25
Планы расширения сети ФАГС
в Дальневосточном регионе до 2036 года
ППК Роскадастр «Карта планирования 79.133.181.166/map»
Год | Пункты ФАГС и ФСГС
2026 | 10 (16)
2030 | +10
2036 | +20
Notes: В рамках проекта расширения сети пунктов ФАГС в дальневосточном регионе можно было бы предложить развернуть самые передовые пункты
геодезического мониторинга удовлетворяющие следующим требованиям

## Slide 26
Каким должен быть самый передовой пункт
геодезического мониторинга?
Два современных ГНСС приемника желательно разных производителей
Использование технологий Real Time PPP типа Trimble RTX-RT и HxGN SmartNet Global
Частота сбора данных не менее 1Hz (5 Hz)
Одновременная он-лайн обработка ГНСС измерений (GPS+GLONASS+GALILEO+Beidou+…) двумя разными программами
Choke ring антенны на пилонах с наклономерами
Закладка пилонов в скальные грунты
…..

## Slide 27
Благодарность
Федеральная RTK-cеть базовых станций PRINNET
Сеть Topnet Live-Россия
ООО “Смартнет Геосистемс”
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»

## Slide 28
Спасибо за внимание!
Презентация
Тезисы