## Slide 1: VIII Международная конференция «Триггерные эффекты в геосистемах», г. Коломна, 18-22 мая 2026г.
О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа
Журкина Д.С., Лавриков С.В., Ревуженко А.Ф.
Институт горного дела СО РАН, г. Новосибирск, 2026г.

## Slide 2: О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа
Современные представления о массиве горных пород базируются на устоявшемся предположении, что массив представляет собой среду, обладающую внутренней структурой. Блочное строение горных пород, структура трещин, наличие в порах слабых пород или флюидов предопределяют все основные свойства породного массива:
дилатансию, внутреннее трение, анизотропное поведение, способность аккумулировать а затем и высвобождать энергию внешних воздействий.

## Slide 3
О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа
Понимание необходимости учета внутренней структуры среды возникло в работах нескольких научных школ. В первую очередь, необходимо отметить работы академика Садовского М.А. и его учеников и последователей, работы школ академика Шемякина Е.И., академика Панина В.Е., и др.
Для учета внутренней структуры среды применяются различные подходы: использование в математических моделях дополнительных внутренних переменных, применение методов неархимедового анализа, численный метод дискретных элементов и др.

## Slide 4
Один из возможных подходов основан на развитии моделей с микроструктурой, где структурой наделяется элементарный объем («точка») среды. Развитие подобных теорий связано с именами Э. и Ф. Коссера, К.А. Трусделла, Дж.Л. Эриксена, Р.А. Тупина, Р.Д. Миндлина, В.Т. Койтера, А.К. Эрингена, А.Е. Грина, В. Новацкого, Е.В. Кувшинского, Э.Л. Аэро, В.А. Пальмова, Г.Н.Савина и многих др.
О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа
В настоящей работе строится оригинальная математическая модель среды градиентного типа, в которой учитывается локальная неоднородность в виде локальных изгибов элементарных объемов и пластические сдвиги.

## Slide 5: Упругопластическая модель градиентного типа
Массив представлен в виде структуры частиц (блоков). Частицы считаются упругими, распределение деформаций внутри предполагается неоднородным (ослабление гипотезы о гладкости поля смещений). На границах между частицами допускаются пластические проскальзывания.
Для описания деформации элементарного объема вводятся (в плоском случае) два независимых гладких поля смещений и структурный параметр, характеризующий локальный изгиб элементарного объема.

## Slide 6: Теория упругопластического деформирования с одним структурным параметром
Сколько определяющих уравнений должно быть в плоской теории упругости?
8 – 3 = 5
В классической теории линейной упругости — определяющих уравнений 3

## Slide 7: Теория упругопластического деформирования с одним структурным параметром
Уравнения равновесия
упругие постоянные
Определяющие уравнения упругопластического деформирования
Отказ от гладкости поля смещений позволяет построить следующую модель среды

## Slide 8: Теория упругопластического деформирования с одним структурным параметром
Локальная неоднородность – неаффинность поля смещений
Уравнения описывают локальные изгибы
-структурный параметр
При
модель переходит в классическую модель линейной упругости

## Slide 9: Упругопластическая модель градиентного типа (разностная схема)
Уравнения равновесия
- упругие постоянные
Определяющие уравнения – разностный аналог закона Гука

## Slide 10: Упругопластическая модель градиентного типа
Определяющие уравнения – описание локальных изгибов зерен
Локальные изгибы структурного элемента
- структурный параметр
При
Модель переходит в классическую модель линейной упругости

## Slide 11: Упругопластическая модель градиентного типа
Диаграмма проскальзывания на границах между частицами
;
;
Условия на контактах между зернами определяются в виде условия непрерывности напряжений, отсутствия дилатансии и неупругого проскальзывания:

## Slide 12: Тестирование модели (упругая постановка). Задача о растяжении пластины с круговым отверстием
микронапряжения:
На рисунке показаны изолинии напряжения при
значении структурного параметра
(линейная упругость)
Максимальная концентрация напряжений достигается в боковых точках на контуре отверстия и составляет
Изолинии напряжений

## Slide 13
микронапряжения:
Исследуем влияние структурного параметра:
Зависимость максимальной концентрации напряжений от значения структурного параметра при одноосном растяжении пластины с круговым отверстием |  |  |  |  |  | 
 | 3.00 | 2,70 | 2,45 | 2,20 | 2,18 | 2,17
Тестирование модели. (упругая постановка). Задача о растяжении пластины с круговым отверстием

## Slide 14
микронапряжения:
Рассмотрим задачу об одноосном растяжении пластины с эллиптическим вырезом:
На рисунке показаны изолинии напряжения при
значении структурного параметра
(линейная упругость)
Максимальная концентрация напряжений достигается на контуре отверстия и составляет
Тестирование модели. Задача о растяжении упругой пластины с эллиптическим отверстием

## Slide 15
микронапряжения:
Исследуем влияние структурного параметра:
Зависимость максимальной концентрации напряжений от значения структурного параметра при одноосном растяжении пластины с эллиптическим отверстием |  |  |  |  |  | 
 | 4.00 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,61 | 2,60
Тестирование модели. Задача о растяжении упругой пластины с круговым отверстием

## Slide 16: Постановка задачи механики горных пород
микронапряжения:
Поле напряжений в нетронутом массиве:
Краевые условия на внешних границах:
;
;
;
;
Решение задачи:
Краевые условия на контуре:
;
;
;
;
соответствует полной разгрузке контура
Расчетная область – ближняя зона массива в окрестности пары выработок

## Slide 17: Результаты расчетов. Изолинии .
микронапряжения:
Рассмотрим задачу:
Развитие изолиний по мере разгрузки контура при значении

## Slide 18: Результаты расчетов. Пластические зоны.
Развитие зоны пластической деформации по мере разгрузки контура при

## Slide 19: Сравнение результатов численных экспериментов при полной разгрузке контура,

## Slide 20: Задача о перераспределении напряжений вблизи пары выработок
микронапряжения:
Рассмотрим задачу:

## Slide 21: Задача о перераспределении напряжений вблизи пары выработок

## Slide 22: Постановка задачи
микронапряжения:
Поле напряжений в нетронутом массиве:
Краевые условия на
внешних границах:
Краевые условия на контуре выработок:
Пошаговое решение задачи:

## Slide 23: Результаты расчетов. Изолинии .
микронапряжения:
Параметры:
1.5МПа, =0.002
На рисунках показано развитие изолиний
при

## Slide 24: Результаты расчетов. Изолинии .
микронапряжения:
На рисунках показано развитие изолиний
при

## Slide 25: Результаты расчетов. Изолинии .
микронапряжения:
На рисунках показано развитие изолиний
при

## Slide 26: Результаты расчетов. Изолинии .
микронапряжения:
Финальная стадия нагружения: d3
Снижение нагрузки с ростом составило 7%

## Slide 27
ВЫВОДЫ
Рассмотренная модель градиентного типа с учетом упругопластических сдвигов и локальных изгибов позволяет проводить анализ НДС и определять характер распространения областей повышенной концентрации напряжений в удароопасных породных массивах в зоне влияния выработанного пространства.
Повышение роли структурной неоднородности приводит к снижению пластических сдвигов. Как следствие, с одной стороны, наблюдается определенное снижение абсолютных величин максимальных касательных напряжений, с другой — имеет место более глубокое проникновение зон высокой концентрации напряжений от контура выработанного пространства вглубь массива.
О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа

## Slide 28
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !
О расчете концентрации напряжений в удароопасном массиве горных пород в рамках упругопластической модели градиентного типа