## Slide 1: О путях нагружения сыпучей среды, обеспечивающих неограниченные сдвиги без перехода в запредельное состояние
Микенина О.А., Косых В.П., Ревуженко А.Ф.
VIII Международная конференция «Триггерные эффекты в геосистемах», г. Коломна, 18-22 мая 2026г.
Институт горного дела СО РАН, г. Новосибирск, 2026г.

## Slide 2: Фундаментальные свойства геосреды
1. Внутреннее трение,
2. Дилатансия,
3. Как правило: При деформации сдвига γ, большей критического значения γ*, начинается разупрочнение, появляется ниспадающая ветвь на диаграмме деформирования
=> разрушение (трещина, линия скольжения; регулярная система трещин, линий скольжения)
Рис.1

## Slide 3: Регулярная система линий скольжения при сдвигах, больших критического
Рис.4
Рис.2
Рис.3
Рис.1
Рис.5
Рис.6
Шемякин Е.И, Стажевский С.Б., Ревуженко А.Ф. , Бобряков А.П.
Эти работы получили высокую оценку академика Садовского М.А., который посещал Институт горного дела и присутствовал при проведении этих экспериментов.
В одной из самых цитируемых его работ «Естественная кусковатость горных пород» (1979) есть отсылки на статьи с этими результатами.

## Slide 4: Если γ0 больше критического γ* , то происходит локализация деформаций.
а, b - полуоси эллипса
γ0 -характерная деформация за один цикл
рис.1
При сложном нагружении образуется система линий скольжения при сдвигах, больших критического.

## Slide 5
Программа нагружения
Однако с увеличением числа циклов величина сдвига неограниченно возрастает
В случае, когда характерная деформация меньше критического значения γ0<<γ*, локализации нет.
Рис.2
Рис.1
Рис.3
Рис.4
Рис.5

## Slide 6
Каков внутренний механизм неограниченного роста деформаций без локализации?
Расчеты и эксперименты показывают, что за счет поворота осей за один цикл реализуются деформации на величину γ, но в исходное состояние частицы не возвращаются. При этом материальные объемы деформируются по программе «шаг – вперед, 0,9 шага - назад».
На этой основе возникло предположение, что основной причиной неограниченного роста деформаций без локализации является частичная разгрузка, а не факт именно сложного нагружения.
Цель работы – проверить данное предположение при простом нагружении на приборе однородного сдвига.

## Slide 7: Модернизированный прибор однородного сдвига
Проведена модернизация прибора однородного сдвига.
Разработан цифровой привод камеры сдвига
Разработаны оригинальные датчики для измерения напряжений и дилатансии
Разработаны нормирующие усилители для связи датчиков с крейтовой системой L-Card
Разработано программное обеспечение для управления программой эксперимента

## Slide 8: Датчики для измерения напряжений
Датчик измеряет нормальные напряжения на трех площадках, которые являются гранями правильной треугольной призмы.
Рис.2
Рис.3
Рис.1

## Slide 9
В плоскости датчика:
определяются только через нормальные напряжения, измеренные с помощью датчика на трех площадках
Рис.1
Рис.2
По нормальным напряжениям, измеренным с помощью датчика, вычисляются компоненты тензора напряжений.

## Slide 10: Кварцевый песок Экспериментальные диаграммы напряжений
Время, час
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4

## Slide 11: Инварианты напряжений (кварцевый песок)
Время, час
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4
рис.5
рис.6
При сдвиге «один большой шаг вперед» реализуется ниспадающая ветвь.

## Slide 12: Экспериментальные диаграммы напряжений
Время, час
Время, час
Стеклянные шарики
Инварианты напряжений
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Рис.7
В экспериментах со стеклянными шариками на диаграмме ниспадающая ветвь есть, но выражена не так ярко, как в экспериментах с песком .

## Slide 13: Программа нагружения при простом сдвиге: «Шаг – вперед, 0.9 шага - назад, шаг – вперед, 0.9 шага - назад…»
Chart: Время
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 | 0 | 4.5 | 1 | 5.5 | 2 | 6.5 | 3 | 7.5 | 4 | 8.5 | 5 | 9.5 | 6 | 10.5

## Slide 14: Кварцевый песок Экспериментальные диаграммы напряжений
Время, час
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4

## Slide 15: Инварианты напряжений (кварцевый песок)
Время, час
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Гипотеза подтвердилась: при результирующем сдвиге от -10 до 10 градусов ниспадающей ветви на диаграмме нет

## Slide 16: Экспериментальные диаграммы напряжений
Время, час
Стеклянные шарики
Инварианты напряжений
Время, час
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5
Рис.6
Рис.7
Рис.8
Гипотеза подтвердилась: при результирующем сдвиге от -8 до 8 градусов ниспадающей ветви на диаграмме нет

## Slide 17: Исходные данные для численного решения:
Общее число частиц - 90 000
Радиус частиц - 0,0125 м
Коэффициент трения между частицами 0,57;
между частицами и боковыми стенками 0,57; между частицами и дном 0.
Коэффициент восстановления скорости – 0,7
Плотность - 2500 кг/м3
Дно ящика – квадрат со стороной 1м
Модуль Юнга Е = 1010 Па
Коэффициент Пуассона  = 0.25
Учитывается вес частиц
Численный эксперимент
Численное моделирование задачи проводилось методом дискретных элементов в программе Altair EDEMTM

## Slide 18
Программа нагружения
Рис.2. Вид образца сверху
Стенки AD и ВC отклоняются на угол равный 20 градусов, в течение 10 сек. (скорость 2 град /сек). Стенка DC движется вместе со стенками АD и ВС.
Рис.1

## Slide 19
Графики нормального и касательного напряжений (в Па), действующих на неподвижную стенку АВ
Рис.1
Рис.2
Рис.3

## Slide 20
Ниспадающая ветвь для среды из шариков есть – 6 %. Как и в экспериментах, она выражена гораздо слабее, чем для кварцевого песка (частицы неправильной формы).

## Slide 21
Сдвиг по программе «шаг - вперед, 0,9 шага - назад…»
Стенки AD и BC :
1. Отклоняются на угол, равный 1 градус; затем:
2. Отклоняются в противоположную сторону, на угол, равный 0,5 градуса и т.д.
Рис.1
Рис.2

## Slide 22
рис. 3.2
Графики нормального и касательного напряжений (в Па), действующих на неподвижную стенку АВ
Рис.1
Рис.2
Рис.3

## Slide 23
На рис.1 представлено отношение касательного напряжения к нормальному . Из графика видно, что ниспадающей ветви нет, есть слабое возрастание с увеличением числа циклов. Этот результат совпадает с результатом экспериментов.
Рис.1

## Slide 24
Результаты экспериментов и численного счета качественно совпадают.
Программа нагружения по схеме «шаг - вперед, 0,9 шага - назад» позволяет реализовать большие сдвиги без локализации деформаций и без ниспадающей ветви на диаграмме деформирования .
Спасибо за внимание!