## Slide 1: Индикаторы заключительной стадии подготовки Камчатского мегаземлетрясения 29.07. 2025 г.
Гаврилов В.А.1,2, Бусс Ю.Ю1., Полтавцева Е.В.1,2, Морозова Ю.А. 1, Сагарьяров И.А.1,2
1Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
2Камчатский гос. университет им. Витуса Беринга

## Slide 2
Камчатское мегаземлетрясение (29.07.2025, Mw=8.8) напомнило, что Камчатка это один из самых сейсмоактивных районов мира. Причем для восточного побережья Камчатки даже мегаземлетрясения являются не такими уж редкими событиями: средняя повторяемость сильнейших (Mw≥7.7) землетрясений в этом случае менее 40 лет! Долгосрочные прогнозы С.А. Федотова с коллегами указывали на два возможных варианта расположения очага очередного сильнейшего мегаземлетрясения. С вероятностью 47.7% эпицентр такого землетрясения ожидался в зоне очага землетрясения 1952 г. К счастью, именно этот вариант и реализовался. При втором варианте (вероятность в 14%), когда землетрясение произошло бы в прибрежной части Авачинского залива, сотрясения в Петропавловске-Камчатском были бы порядка 9 баллов с разрушением около 30% зданий и соответствующими катастрофическими последствиями для населения.
В этой связи очевидна необходимость научиться отличать подготовку сильнейших (Mw≥7.7) землетрясений от подготовки сильных сейсмических событий.
Notes: Редактировать! Пояснить задачу

## Slide 3
Скв. Г-1: глубина 2450 м; 4 км от ИВиС;
начало измерений: август 2000 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубинах 270 и 1012 м,
УЭП воды скважины на глубине 41 м
Скв. Р-2: глубина 1504 м; 22 км от ИВиС;
начало измерений: июль 2005 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 730 м, tº и P воды в скважине на глубинах 3 и 53 м, tº воздуха и атм. давление
Скв. Е-1: глубина 3003 м; 24 км от ИВиС;
начало измерений: август 2011 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 600 м
Скв. К-33: глубина 300 м; 34 км от ИВиС;
начало измерений: ноябрь 2011 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 210 м
Скв. ГК-1: глубина 1261 м; 28 км от ИВиС;
начало измерений: февраль 2016 г.;
изменения концентрации метана в воде скважины, УЭП воды скважины на глубине 1 м,
tº воды на глубинах 5 см и 7.5 м
Центр сбора и обработки данных (ЦСОД) в здании ИВиС
Голубые линии - сеть разломов высокого ранга

## Slide 4: Скважинные измерения: - Электромагнитные измерения с подземными электрическими антеннами; - Геоакустические измерения на глубинах до 1000 м; - Мониторинг газонасыщенности воды скважины; - Мониторинг плотности воды скважины; - Мониторинг удельной электропроводности воды скважины; - Измерения уровня воды скважины. Дополнительные данные от сторонних организаций: - Данные мониторинга ПЭС ионосферы; - Данные деформационного ГНСС мониторинга (КФ ГС РАН); -Данные минерализации воды и дебита скважин (КФ ГС РАН).

## Slide 5
Основные измерения проводятся в скважинах на глубинах до 1000 м, что значительно (до -46 дБ, примерно в 200 раз) снижает влияние шумов дневной поверхности.
Большинство скважин имеют хорошую гидравлическую связь с разломными структурами в зоне Авачинского залива.

## Slide 6
Скв. Г-1: глубина 2450 м; 4 км от ИВиС;
начало измерений: август 2000 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубинах 270 и 1012 м,
УЭП воды скважины на глубине 41 м
Скв. Р-2: глубина 1504 м; 22 км от ИВиС;
начало измерений: июль 2005 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 730 м, tº и P воды в скважине на глубинах 3 и 53 м, tº воздуха и атм. давление
Скв. Е-1: глубина 3003 м; 24 км от ИВиС;
начало измерений: август 2011 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 600 м
Скв. К-33: глубина 300 м; 34 км от ИВиС;
начало измерений: ноябрь 2011 г.;
ЭМИ, ГАЭ на глубине 210 м
Скв. ГК-1: глубина 1261 м; 28 км от ИВиС;
начало измерений: февраль 2016 г.;
изменения концентрации метана в воде скважины, УЭП воды скважины на глубине 1 м,
tº воды на глубинах 5 см и 7.5 м
Центр сбора и обработки данных (ЦСОД) в здании ИВиС
Голубые линии - сеть разломов высокого ранга

## Slide 7
3. Для мониторинга процессов подготовки сильных землетрясений используются разработанные авторами уникальные высокочувствительные методы, не имеющие аналогов на других отечественных и зарубежных сейсмопрогностических полигонах.
В том числе, это метод мониторинга изменений удельного электрического сопротивления геосреды с использованием подземных электрических антенн.

## Slide 9
Поглощение ЭМИ в геосреде определяется экспоненциальным множителем e-δh, где δ - коэффициент поглощения. Для ЭМИ СНЧ-диапазона (первые Гц - кГц):
МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ УЭС ГЕОСРЕДЫ (ЭМИ-метод)
Если напряженность вертикальной составляющей электромагнитного поля в воздухе непосредственно над границей раздела геосреды и воздушной среды равна Eazm, то напряженность вертикальной составляющей поля в геосреде Egz на глубине h будет:
,[m-1], где ρ – УЭС геосреды
Широкополосный сигнал на выходе подземной антенны разделяется полосовыми фильтрами на четыре канала: (30 ± 3) Гц; (160±20) Гц; (560±70) Гц; (1200±125) Гц.
Значения глубин мониторинга соответственно:
2250 м, 950 м, 450 м, 180 м.
Изменения характера временных рядов УЭС для разных глубин отражают динамику фильтрации поровой жидкости в зоне измерений при подготовке землетрясения.

## Slide 10: 4. Результаты мониторинга процесса подготовки землетрясений позволяют в режиме реального времени выделять заключительную стадию подготовки тектонического землетрясения в рамках основных положений консолидационной модели И.П.Добровольского.
Стадия I – стадия консолидации, формирование жесткой неоднородности.
Стадия II – начало распада неоднородности, формирование положения магистрального разрыва.
Стадия III – образование очага землетрясения.
Стадия IV – стадия афтершоков, окончательное разрушение области консолидации.

## Slide 11: Отражение процесса консолидации геосреды при подготовке сильнейших Симуширских землетрясений в данных мониторинга плотности воды камчатских скважин

## Slide 12: Такие результаты означают, что организация непрерывного мониторинга плотности воды скважин в зонах Авачинского и Камчатского заливов, а также в районе южной оконечности Камчатки, может позволить заблаговременно выявлять заключительную стадию подготовки очередного сильнейшего землетрясения для всей зоны восточного побережья Камчатки, а также определять наиболее вероятное местоположение будущей эпицентральной зоны такого землетрясения.

## Slide 16: Отличия характера подготовки землетрясений Вилючинское, Шипунское -1 и Шипунское -2 от других сильных (Mw≥6.0) землетрясений, произошедших ранее в Авачинском заливе
Землетрясения происходили на фоне рекордной по продолжительности и величине аномалии УЭС геосреды.
Стадии их подготовки были значительно короче, чем у других землетрясений близких магнитуд.
Землетрясения приводили лишь к небольшим снижениям уровня многолетней аномалии УЭС геосреды.
В рамках консолидационной модели подобные землетрясения можно считать индикаторами заключительной стадии подготовки сильнейшего землетрясения.

## Slide 17: ВЫВОДЫ 1. По данным мониторинга изменений УЭС геосреды за 7 лет до момента Камчатского мегаземлетрясения в зоне Авачинского залива начала формироваться рекордная по своим параметрам аномалия УЭС геосреды. В рамках модели консолидации это означало формирование жесткой неоднородности очень большого объема. 2. Произошедшие на фоне указанной аномалии УЭС геосреды три сильных землетрясения – Вилючинское, Шипунское-1 и Шипунское-2 – по характеру своей подготовки значительно отличались от других сильных землетрясений, произошедших за предыдущие 20 лет в Авачинском заливе. Они не были самостоятельными одиночными событиями, а являлись форшоками (индикаторами) Камчатского мегаземлетрясения, подготовка которого находилась на заключительной стадии. 3.Таким образом, непрерывный мониторинг изменений УЭС геосреды с использованием подземных электрических антенн дает возможность отличать форшоки сильнейших (Mw≥7.7) землетрясений от форшоков сильных сейсмических событий, по крайней мере, для зоны восточного побережья Камчатки.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 21
Пространственное распределение возмущений ПЭС ионосферы по данным ГНСС-станций PETT и SPNS в июле – августе 2025 г., построенное как процентное отклонение от выбранных геомагнитно-спокойных суток. Картированные значения ПЭС ионосферы отфильтрованы для высоких углов элевации и темного времени суток (UTC+12).
ш