## Slide 1: ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОРИСТЫХ ГРУНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
18 – 22 мая 2026 г.
Коломна
Радюк Е.А. , Крылов А.А.
elena.radiuk@yandex.ru
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук

## Slide 2: Научная проблема
При проектировании особо ответственных объектов в сейсмоактивных районах в обязательном порядке производится оценка сейсмических воздействий, в том числе исследование влияния верхней части геологического разреза на колебания (сейсмическое микрорайонирование).
Оценка сейсмической опасности на шельфе или в береговых зонах, где располагаются добывающие платформы, отгрузочные терминалы, нефте- и газопроводы, требует учета пористой структуры и водонасыщенности морских грунтов.
Численное моделирование отклика пористых водонасыщенных грунтов при прохождении сейсмических волн, в особенности вертикальных компонент, является малоизученной областью.

## Slide 3: Цель и задачи
Цель: выявление закономерностей сейсмического отклика пористых водонасыщенных грунтов, характерных для их залегания на дне акваторий, с помощью численного моделирования.
Задачи:
  создать слоистые грунтовые модели со связными и несвязными грунтами разной влажности;
  синтезировать ансамбли акселерограмм, соответствующих разным уровням воздействий, которые будут использоваться в качестве исходных на грунтовом основании;
  с помощью численного моделирования описать зависимость сейсмического отклика водонасыщенных грунтовых слоев от значений влажности грунта и уровня входных воздействий.

## Slide 4: Данные и методы. Алгоритм NERA.
Модель Айвена-Мроза [Iwan, 1967] and [Mroz, 1967], нелинейной гистерезисной модели
R1 <R2 <… < Rn-1 <Rn
Связь приращения напряжения dτ и приращения деформации dγ:
где H - тангенциальный модуль
Волновое уравнение, соответствующее задаче распространения поперечной (SH) волны через грунтовую толщу, принимает вид:
Где – средняя плотность грунта, d – горизонтальное смещение, z – глубина залегания, t – время, τ – сдвиговое напряжение, – коэффициент затухания на единицу массы
[Bardet, Tobita …, 2001]

## Slide 5
Основан на вычислительном ядре алгоритма NERA.
Новые возможности алгоритма, относительно NERA:
возможность проводить расчеты как для P-, так и для SH-волн
встроенный модуль для расчёта параметров пористой насыщенной среды
получение кривых деградации модулей для случаев расположения грунтов выше и ниже уровня грунтовых вод
возможность запуска расчета для набора входных сейсмических сигналов, профилей грунта, кривых деградации модулей с последующим усреднением выходных спектров отклика
возможность получения теоретических спектров редукции вертикальной составляющей движений дна из-за наличия над площадкой водного слоя, моделирования этой редукции набором цифровых полосовых фильтров Баттерворта и применение их к акселерограммам
Верифицирован на записях вертикальных групп сети Kik-net.
Алгоритм MatNERApor
Одномерная горизонтально-слоистая система пористых водонасыщенных грунтов и ее пространственная дискретизация в случае вертикально распространяющихся волн
[Krylov et al., 2022]

## Slide 6: Расчет параметров поронасыщеных связных и несвязных грунтов
Средняя плотность связных грунтов (глина) в зависимости от пористости:
Средняя плотность несвязанных грунтов (песок) в зависимости от влажности:
Коэффициент влажности определяется как:
Где e – отношение пустот, - плотность жидкости, - плотность твёрдых гранул, Sr - коэффициент насыщения
Максимальный модуль сдвига:
Для глины:
Для песка:
Схематическое представление элементарного объема связного и несвязного грунта с разной влажностью
[Krylov et al., 2021]

## Slide 7: Акселерограммы входных движений
Наборы основных параметров моделируемого землетрясения:
Ms = 4,5; R = 20 км
Ms = 6; R = 10 км
Ms = 7; R = 10 км
Алгоритм генерации искусственных акселерограмм описан в работе [Sabetta, Pugliese, 1996]

## Slide 8
Параметры грунтов:
Мощность грунтовой толщи: H = 10 м
Входные данные
 | W, % | ρ, кг/м3 | Vs, м/с
глина | 25 | 2019 | 102
 | 50 | 1726 | 89
 | 75 | 1540 | 80
песок | 25 | 1900 | 284
 | 50 | 2280 | 260
 | 75 | 2660 | 240
флиш |  | 2600 | 1200
Источники зависимостей деградации модулей сдвига и кривых коэффициентов затухания:
[Schnabel et al., 1973] для полупространства флиша
[Sun et al., 1988] для связных грунтов
[Seed and Idriss, 1970] для несвязных грунтов
Кривые деградации модулей сдвига
Кривые коэффициентов затухания

## Slide 9: Эффект насыщения амплитуд SH-волн в верхней части грунтового разреза
глина
песок
Насыщение амплитуд ускорений (PGA) SH-волн в верхней части грунтового разреза происходит быстрее в случае грунтов с более высокой влажностью
Эффект насыщения амплитуд скоростей (PGV) имеет аналогичную тенденцию, но наблюдается в менее выраженной форме по сравнению с PGA

## Slide 10: Эффект насыщения амплитуд SH-волн в верхней части грунтового разреза
При фиксированном значении влажности эффект насыщения амплитуд ускорений (PGA) наступает раньше у связных грунтов, чем у несвязных
Эффект насыщения амплитуд скоростей (PGV) имеет аналогичную тенденцию, но в случае PGV насыщение наступает медленнее, чем в случае ускорений (PGA)

## Slide 11
Моделирование реакции насыщенных грунтов на прохождение SH-волны в MatNERApor
Для связных грунтов с увеличением влажности наблюдается смещение резонансной частоты спектра в сторону увеличения периодов
У несвязных грунтов отмечается аналогичная тенденция, но она менее выражена
При увеличении интенсивности входного воздействия наблюдается снижение уровней спектров относительно основания грунтового разреза
Спектры ускорений для глины (а) и песка (б)
(а)
(б)

## Slide 12
Моделирование реакции насыщенных грунтов на прохождение SH-волны в MatNERApor
Для связных грунтов наблюдается выраженная тенденция к снижению значения коэффициентов усиления ускорения при увеличении влажности
У несвязных грунтов отмечается аналогичная тенденция, но она менее выражена
Кривые усиления ускорений для глины (а) и песка (б)
(а)
(б)

## Slide 13: Выводы
В результате поставленного численного эксперимента получены следующие основные выводы:
Насыщение амплитуд SH-волн в верхней части грунтового разреза происходит быстрее в случае грунтов с более высокой влажностью.
При фиксированном значении влажности эффект насыщения амплитуд ускорений наступает раньше у связных грунтов, чем у несвязных
Для связных грунтов с увеличением влажности наблюдается смещение резонансной частоты спектра в сторону увеличения периодов. У несвязных грунтов отмечается аналогичная тенденция, но она менее выражена.
При увеличении интенсивности входного воздействия наблюдается снижение уровней спектров реакции (эффект насыщения).
Для связных грунтов наблюдается выраженная тенденция к снижению значения коэффициентов усиления ускорения при увеличении влажности. У несвязных грунтов отмечается аналогичная тенденция, но она менее выражена

## Slide 14: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ